Załącznik nr 3

OPIS   techniczny  ROBÓT

Zadanie:     „Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku komunalnym położonym przy

ul. Rodzinnej 97 w Kobiórze”

Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

45.42.10.00-4 -  Roboty  budowlane związane ze stolarką okienną

Przedmiot zamówienia:

Wymiana stolarki zewnętrzne  okiennej i drzwiowej w budynku komunalnym, a w szczególności:

- stolarki okiennej z zastosowaniem  profili  z PCV

- montaż drzwi zewnętrznych stalowych do pomieszczenia technicznego w klasie odporności

ogniowej EI30, w miejscu  zdemontowanego okna

Szczegóły zamówienia:

W ramach zadania przewiduje się demontaż istniejącej stolarki okiennej w parterze, piętrze i poddaszu budynku (ściany szczytowe). Na elewacji północnej od strony zachodniej , jedno okno będzie zastąpione  drzwiami  technicznymi stalowymi do  projektowanego pomieszczenia technicznego-kotłowni gazowej.

W ramach demontażu  przewiduje się wykucie ram istniejących okien z drewna i PCV, podokienników zewnętrznych stalowych oraz parapetów wewnętrznych  z drewna.

Nowe okna  zaprojektowano z PCV w kolorze białym  z podziałem na kwatery( wg. rysunku).

Wymagany  współczynnik przenikania ciepła  U ( max ) = 1,10 W/m2 x

Łączna ilość  okien  do  demontażu             -  34 kpl    -  63,28 m2

Łączna ilość  nowych okien  do  montażu    -  33 kpl    -  62,20 m2

Parapety (podokienniki) zewnętrzne projektuje się z blachy  tytanowej cynkowanej  powlekanej w kolorze brązowym (mat.), szer. 30cm  -  35,50mb

Parapety wewnętrzne projektuje się z PVC (marmur)  o wym. 2 x 30 x 126cm  -   33 szt

Drzwi zewnętrzne  projektuje się stalowe w klasie EI 30 z systemem samozamykania, możliwe do otwarcia od strony wnętrza przez nacisk.

Współczynnik przenikania ciepła U (max) = 1,30 W/m2 x K ;  wymiar w świetle ościeżnicy  98 x 205 cm (lewe);  kolor  szarobiały   RAL: 7024  - 1 kpl

Przed montażem drzwi należy  powiększyć otwór  okienny ( do poziomu posadzki )  przez wykucie w cegle gr.51cm. Na wysokości górnej krawędzi ościeżnicy, należy zamontować nadproże w technologii przesklepienia wkutego dwustronnie. Dwuteowniki H=180mm ,długości 1,40m, powleczone siatką rabitza z wypełnieniem  wolnych  przestrzeni zaprawą cementową metodą torkretowania ręcznego.

W załączeniu:

- rysunki elewacji budynku z stolarką okienną i drzwiową

- tabela zestawienia stolarki okiennej