PRZEDMIAR  ROBÓT  INWESTORSKI

Zadanie:   „Budowa II etapu ścieżki rowerowej relacji Kobiór-Tychy” -  odcinek „Starodroże”

| Lp. | Podst. wyceny | Opis pozycji | Jedno--stki | Ilości robót |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | KNR 2-01 0119-03 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach inżynieryjnych w terenie równinnym | km | 0,268 |
| 2. | KNR 2-31 0803/04 wyd.IV 1995 | Mechaniczne frezowanie asfaltobetonu gr. 4cm odc. 0,00 do 150,00: 150,0x 1,90 = 285,00 m2 ( 11,40 m3 ) odc. 0,150 do 0,268: 118,0 x 1,50 = 177,00 m2 (7,08m3 ) Razem: 462,00 m2 ( 18,48 m3 ) | m2 | 462,00 |
| 3. | KNR 2-31 1406-03 | Wykonanie rowka 40x30cm pod ławę krawężnikową z betonu 8,50+ 2 x 7,85 + 4,0 + 106,0 = | mb | 134,00 |
| 4. | KNR 2-31 040102 040106 | Wykonanie rowka 20x20 pod obrzeże 8x30 2 x 4,0 + 5,0 | mb | 13,00 |
| 5. | KNR2-31 0402/04 KNR 2-31 0403/03 | Montaż krawężnika betonowego najazdowego 15x22cm na ławie betonowej z bet. B-15 Bet. B20 - 0,075m3/1mb) 7,85 x 4+122,0 - 15,0 + 2 x 3,0 +5,0 +8,5 +4,0 = 161,90 mb | mb | 161,90 |
| 6. | KNR 2-31 0402/04 KNR 2-31 0403/03 | Montaż obrzeża 8x30cm na ławie bet. B-15; (beton: 0,050m3/mb) 101,0+ 38,0 +10,0 +2 x 4,0 + 2,5 + 8,0 + 5,5 + 135,0 + 2 x 4,0 +5,0 = 321,00 mb | mb | 321,00 |
| 7. | KNR 2-31 0102-01 0101-02 | Mechaniczne wykonanie koryta w gr. Kat II-IV na gł.20cm,na poszerzeniach drogi bez wywozu urobku Km 0 + 0,150 8,0 x 2,5 +5,0 x 2,5 x 0,5 + 150,0 x 3,70 + 4,10 x 10,10 = 622,66m2 - 150,0 x 1,90 = 337,66m2 Km 0,150 do 0,268 5,0 x 8,0 + 2 x 5,37 +30,0 x (1,0+3,0) x0,50 + 20,0 x (3,0+1,50) x 0,50 + 58,0 x 1,50 = 242,74m2 Razem: 580,34 m2 | m2 | 580,34 |
| 8. | KNR2-31 0114-05 0114-06 | Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm w-wa dolna 15cm, | m2 | 580,34 |
| 9. | KNR2-31 0114-07 0114-08 | Podbudowa z kruszywa łamanego 4/16mm w-wa górna gr. 6 cm (poz. 10,12,13) 537,95 +360,0 + 251,25 = 1.149,20 | m2 | 1.149,20 |
| 10. | KNR 2-31 0310-05 0310-06 | Nawierzchnia z asfaltobetonu AC 8S gr. 5 cm 268-150 = 118,0 x 3,50 +20,0 x 0,5 x 5,0 + 15,0 x 0,55 x 0,50 + 8,0 x 0,50 x 5 + 5,0x8,0 + 2x5,37 = 537,87 | m2 | 537,87 |
| 11. | KNRS EK-06-010106/06 wyd.II,2005 | Mechaniczne cięcie asfaltobetonu - gł. 5cm ( krawędź ul. Łukowej) | mb | 14,0 |
| 12. | KNR 2-31 0511-03 | Nawierzchnia z kostki betonowej szarej gr. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej gr 3cm 1,50x 150,0 + 8,0 x 2,5 + 5,0 x 2,5 x 0,50 = | m2 | 251,25 |
| 13. | KNR 2-31 0511-03 | Nawierzchnia z kostki czerwonej bezfazowej gr.8cm, na podsypce cementowo -piaskowej gr. 3cm 2,0 x150,0 + 4,0 x 10,0 + 5,0 x 4,0 = | m2 | 360,00 |
| 14. | Kal. własna | Nawierzchnia z destruktu asfaltobetonowego gr. 6cm - zjazdy do łąk i do posesji (mat. wykonawcy) 5,0x5,0 +1.5x1,5 x0,50 x 2 + 4,50 x 6,0 + (4,5+11,0) x 0,50 x 3,0 = 77,50 m2 | m2 | 77,50 |
| 15. | KNCK 1 1201-05 | Wzmacnianie poboczy drogi - wykonanie opaski z destruktu drobnego; gr. śr. 5,0cm 118,0 – 11,0 - 5,0 – 4,5 = 97,50mb x 0,50 = | m2 | 48,75 |
| 16. | KNR 2-01 0510-01 0510-02 | Humusowanie poboczy ciągu pieszo-rowerowego oraz odcinka drogi ( ze skarpami); grunt urodzajny ze składowiska gminnego odl. 2,0 km 268,0 x 1,5 x 2 = | m2 | 804,00 |
| 17. | Kal. własna | Malowanie nawierzchni asfaltobetonowej farbą akrylową „Tarmacoat” w kolorze „6169” (czerwony angielski) - oznaczenie ciągu rowerowego. ( 122,0 + 7,0) x 2,0 = 258,00m2 | m2 | 258,00 |