Inwestycja:       Projekt zagospodarowania przestrzeni publicznej przy

Gminnym  Domu Kultury w Kobiórze.

Zakres zadania:  Budowa parkingów z jezdnią manewrową, chodnikami i

zielenią oraz przebudowa istniejących zjazdów na drogę

gminną.

Lokalizacja :       ul. Centralna 16, działki komunalne  nr 1683/37, 1681/37,

824/37, 827/37

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: KOBIÓR 241002_2

OBRĘB: KOBIÓR 0001

Inwestor: 	            Gmina Kobiór

ul. Kobiórska 5

43-210 Kobiór

Stadium: 	            Projekt budowlano - wykonawczy

Projektował: 	    inż. Józef WILCZEK

uprawnienia  projektowe bez ograniczeń

w specjalności drogowej nr  1800/94

Opracował:                mgr inż. Marcin WILCZEK

uprawnienia  projektowe bez ograniczeń

w specjalności drogowej nr  SLK/4868/PWOD/13

# Tychy, lipiec 2014

SPIS ZAWARTOŚCI TECZKI

I Część ogólna

- Strona tytułowa

- Spis zawartości teczki

- Opis techniczny

ZAŁĄCZNIKI:

1. Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

2. Uzgodnienia z gestorami infrastruktury podziemnej.

3. Uprawnienia , przynależność do izby oraz  oświadczenie projektanta.

II Część rysunkowa – projekt budowlano – wykonawczy drogowy

Rys nr 1	Orientacja 					- skala 1:10 000

Rys nr 2	Plan zagospodarowania terenu		- skala 1:500
Rys nr 3	Plan sytuacyjno - wysokościowy		- skala 1:250

Rys nr 4 	Przekroje konstrukcyjne			- skala 1:50

Rys nr 5 	Szczegóły krawężników			- skala 1:10

Rys nr 6	Szczegół  studni ściekowej			- skala 1:25

OPIS TECHNICZNY

- DANE OGÓLNE

  - Podstawa opracowania

- Umowa pomiędzy Inwestorem  a Wykonawcą

- Mapa zasadnicza  w skali 1:500

- Uzgodnienia koncepcji

- Wizja w terenie, inwentaryzacja stanu istniejącego

- Normy i przepisy Prawa Budowlanego

f)   Uzgodnienia z gestorami uzbrojenia podziemnego i administratorem

drogi   DW 928

1.2. Zakres opracowania

Projekt obejmuje przebudowę  zjazdów publicznych z ul. Tuwima oraz placu wewnętrznego (jezdnie manewrowe, stanowiska postojowe , chodniki, opaski wokół budynku ,zieleń),  w  strefie  Gminnego Domu Kultury w Kobiórze.

Opracowanie swym zakresem obejmuje również remont istniejących wpustów ulicznych  wraz z przykanalikami.

1.3. Stan istniejący

W chwili obecnej wjazd na teren placu wewnętrznego odbywa się dwoma zjazdami z ul. Tuwima (droga gminna). Zarówno zjazdy jak i plac wewnętrzny posiadają  zniszczoną nawierzchnię asfaltobetonową a częściowo nieulepszoną. Istniejące  wpusty odwodnienia powierzchniowego o z uwagi na zły stan techniczny wymagają  remontu, a  przykanaliki  udrożnienia i uszczelnienia.

1.4. Uzbrojenie terenu

Teren wokół budynku Gminnego Domu Kultury posiada bogate uzbrojenie podziemne tzn. kanalizację sanitarną i deszczową, wodociąg, kabele teletechniczne i  energetyczne. Przed rozpoczęciem robót należy skontaktować się z administratorami sieci i uzgodnić nadzór branżowy nad prowadzonymi pracami w pobliżu uzbrojenia.

1.5. Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe

Do rozbiórki przewidziano istniejącą zdegradowaną nawierzchnię asfaltobetonową z podbudową, krawężniki  zjazdu i placu wewnętrznego.

Istniejące krawężniki na połączeniu jezdni ul. Tuwima i nawierzchni zjazdu należy pozostawić bez zmian.

Chodniki przy budynku „poczty” oraz wzdłuż ul. Tuwima pozostana bez zmian.

Przed rozpoczęciem robót drogowych należy wyremontować ( oczyścić i uszczelnić) istniejące odcinki odwodnienia tzn. wpusty i studzienki ściekowe w1,w2,w3 , wraz z przykanalikami.

- Kategoria geotechniczna obiektu

- Warunki geotechniczne:

proste (warstwy gruntów jednorodnych genetycznie - na podstawie badań 	polowych oraz analizy makroskopowej)

- Kategoria geotechniczna obiektu:

Pierwsza kategoria geotechniczna (wykopy  do 1,2m i nasypy do 3,0m)

- Posadowienie obiektu:

bezpośrednie na podłożu należącym do grupy nośności G1

- STAN PROJEKTOWANY

2.1. Plan zagospodarowania terenu

Zjazd na jezdnię manewrową , projektuje się  istniejącymi zjazdami publicznymi z ul. Tuwima przeznaczonymi do  przebudowy konstrukcji i nawierzchni.

Szerokość jezdni zjazdu po stronie południowej budynku - 5,0m. Łuki zjazdowe o promieniach R=5,0m. Szerokość jezdni zjazdu po stronie północnej budynku -4,0m. Łuki zjazdowe o promieniach  R=5,0 i R=3,0m.

W południowej i zachodniej części placu zaprojektowano jezdnię manewrową szerokości 5,0m. Wzdłuż jezdni manewrowej zaprojektowano prostopadłe stanowiska postojowe dla samochodów osobowych . Zaprojektowano 25 stanowisk o wymiarach 2,5x5,0m i 2 stanowiska o wymiarach 3,6mx5,0m (stanowiska dla osób niepełnosprawnych.  Krawędzie skrajnych stanowisk postojowych należy wyokrąglić z krawędziami jezdni manewrowych łukami o promieniu R=1,0m.

W północnej części budynku zaprojektowano jezdnię manewrową szerokości 4,0m.

Pomiędzy budynkiem a jezdnią manewrową zaprojektowano opaskę o zamiennej szerokości 1,9-4,1m. Opaskę należy oddzielić od jezdni manewrowej krawężnikiem najazdowym 15x22cm wystawionym 3cm ponad nawierzchnię jezdni manewrowej.

Od chodnika biegnącego wzdłuż ul. Centralnej do wejścia głównego Gminnego  Domu Kultury , zaprojektowano chodnik szerokości 2,0m. Przed budynkiem Domu Kultury oraz w rejonie budynku „poczty”,  zaprojektowano chodniki , place i zieleńce o parametrach jak na planie zagospodarowania terenu.

2.2. Plan wysokościowy

Układ wysokościowy projektowanego placu wewnętrznego (jezdnie manewrowe, stanowiska postojowe , chodniki i opaski),  nawiązano do punktów stałych - wysokości  wejść do budynków, wysokości jezdni ul. Tuwima w miejscu zjazdu oraz wysokości przyległego terenu

Projektowane wysokości jezdni, stanowisk postojowych,  chodników i opasek pokazano na planie wysokościowym - rys nr 3.

Repery robocze pokazano na planie wysokościowym – rys nr 3

Rpr 1 – h=250,68 (pokrywa studni kanalizacji teletechnicznej w chodniku                           			przy ul. Centralnej)

Rpr 2 – h=250,66 (właz studni kanalizacji deszczowej k150 w chodniku przy                  			ul. Centralnej )

Rpr 3 – h=251,71 (właz studni kanalizacji deszczowej w jezdni ul. Tuwima)

Punkty osnowy geodezyjnej oraz słupki graniczne,  podlegają ochronie prawnej. Punkty te należy odnaleźć, a w przypadku konieczności ich naruszenia należy zlecić ich ponowne odtworzenie uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego.

2.3. Odwodnienie

Wody opadowe i roztopowe zostaną odprowadzone spadkami poprzecznymi i podłużnymi , do istniejących studzienek ściekowych w1,w2,w3.

Z uwagi na zły stan techniczny, studzienki ściekowe w1, w2, w3 wraz z przyka-nalikami,  należy wyczyścić i wyremontować  (studzienki  ściekowe  ø500mm z wpustami żeliwnymi klasy D400 i osadnikami min 60cm, przykanaliaki  PCV ø200mm).

2.4. Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcje projektowanych nawierzchni zostały przedstawione na przekrojach konstrukcyjnych – rys nr 4.

Konstrukcja jezdni manewrowej i stanowisk postojowych

- Betonowa kostka brukowa						gr. 8cm

- Podsypka cementowo – piaskowa 1:4				gr. 3cm

- Podbudowa z kruszywa łamanego   0-31,5mm 		                  stabilizowana mechanicznie						gr.15cm

- Podbudowa z kruszywa łamanego   0-63mm 		                  stabilizowana mechanicznie																gr.20cm

SUMA 46cm

Konstrukcja chodników

- Betonowa kostka brukowa						gr. 8cm

- Podsypka cementowo – piaskowa 1:4				gr. 3cm

- Podbudowa z kruszywa łamanego   0-31,5mm 		                  stabilizowana mechanicznie						gr.20cm

SUMA 31cm

Przed przystąpieniem do ułożenia właściwych warstw konstrukcji 	nawierzchni podłoże wyprofilować i zagęścić.

Przed ułożeniem warstw konstrukcyjnych  zbadać zagęszczenie i nośność podłoża  gruntowego przy pomocy badania płytą VSS.

Wartość wtórnego modułu odkształcenia E2≥100MPa. Stosunek wtórnego modułu odkształcenia E2 do pierwotnego modułu odkształcenia E1 nie powinien przekraczać wartości 2,2. Podłoże powinno spełniać wymagania dla podłoża grupy nośności G1.

Ograniczenie jezdni manewrowej i stanowisk postojowych – krawężnik betonowy 15x30cm wystawiony na h=10cm na ławie betonowej z oporem.

Na zejściach z chodników na jednie manewrową oraz w miejscu połączenia jezdni manewrowej z opaską wokół budynku należy zabudować krawężnik najazdowy 15x22cm ułożony na ławie betonowej z oporem , obniżony do h=3cm ponad nawierzchnię jezdni manewrowej.

Ograniczenie chodników z kostki granitowej szarej 15x17cm na ławie betonowej z oporem.

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Projekt zagospodarowania przestrzeni publicznej w strefie budynku Gminnego Domu Kultury przy ul. Centralnej w Kobiórze na działkach 1683/37, 1681/37, 824/37, 827/37

- Kolejność realizacji robót

  - Oznakowanie robót na podstawie zatwierdzonego projektu organizacji ruchu

  - Zabezpieczenie uzbrojenia podziemnego zgodnie z warunkami wydanymi przez administratorów uzbrojenia

  - Wykonanie odwodnienia parkingu (remont studzienek ściekowych i przykanalików)

  - Wytyczenie w terenie elementów dróg i parkingów

  - Wykonanie koryta

  - Wykonanie konstrukcji

  - Zabudowanie krawężników i obrzeży

  - Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej

  - Uporządkowanie terenu

- Elementy zagospodarowania terenu mogące stwarzać zagrożenie

- Uzbrojenia podziemne (kable energetyczne, wodociąg, kanalizacja teletechniczna)

- Przewidywane zagrożenia podczas realizacji robót

Elementami, które mogą stworzyć zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi podczas realizacji robót są:

- roboty w sąsiedztwie ruchu drogowego podczas prac związanych z remontem zjazdu z ul. Tuwima

- ruch maszyn budowlanych po placu budowy

- roboty związane z zabezpieczeniem uzbrojenia podziemnego

Wszystkie roboty należy tak zorganizować i prowadzić, aby nie stwarzały zagrożenia dla ruchu pieszego i kołowego oraz pracujących na budowie ludzi. Teren robót należy zabezpieczyć i oznakować.

- Instruktaż pracowników przed przystąpieniem do robót

Pracownicy biorący udział w realizacji inwestycji winni posiadać odpowiednie kwalifikacje i przed przystąpieniem do prac muszą zostać przeszkoleni w zakresie BHP.

- Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom

- Oznakowanie robót należy wykonać na podstawie zatwierdzonego projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót

- Roboty urządzeniami mechanicznymi powinni wykonywać pracownicy o odpowiednim przeszkoleniu i kwalifikacjach

- Roboty związane z zabezpieczeniem kabla prowadzić zgodnie z warunkami wydanymi przez Administratora urządzenia